Anleitung zum Herunterladen von OSM-Kartenmaterial auf Garmin-GPS

( http://garmin.na1400.info/routable.php aufrufen

( Kästchen „enable tile selection“ anhaken

( Die gewünschten Kacheln markieren (Seite reagiert relativ träge !)

( Links die eigene E-Mail-Adresse eingeben und „build maps“ anklicken

( Auf die E-Mail warten (variiert von einigen Minuten bis einigen Stunden, je nach Andrang)

( Auf den Link im E-Mail von „Routable Garmin maps from OpenStreetMap [garmin@na1400.info]“ klicken

( Das Programm „Garmin Mapsource“ auf dem PC öffnen

( Das Garmin-GPS Gerät via USB-Kabel mit dem PC verbinden

( Die Datei „osm_routable_mapsource.exe“ ausführen

( Es wird ein neues Fester „Install Wizard“ geöffnet: Alle Schritte gemäss Vorschlag ausführen.
Die Karten werden danach im Garmin Mapsource Verzeichnis installiert (Garmin Mapsource neu starten)

( Im Programm Garmin Mapsource die Karte auswählen (Kleines Fenster oben links) Dieses muss nun im Verzeichnis mit dem Namen „OSM World Routable“ zur Verfügung stehen.

( Die Kacheln im Programm Garmin Mapsource ganz normal selektieren und die Karte auf das GPS übertragen (Symbol GPS-Gerät mit Pfeil nach unten anklicken)